## Slide 2: Connection Format
“inst”에서 $top 은 top module을 의미한다.
# connection
#
{ “type” :”connect”,
“mst” : {
“inst” : “u_master”,
“port” : “A”,
“msb” : 0,
“lsb” : 0
},
“slv“ : {
“inst” : “u_slave”,
“port” : “B0”,
“msb” : 0,
“lsb” : 0
}
}
# “value”의 값으로
# port를 tie한다.
{ “type” :”tie”,
“mst” : {
“inst” : “u_master”,
“port” : “A”,
“msb” : 0,
“lsb” : 0,
“value”: 0
}
}
# 해당 port를 open 한다.
#
{ “type” :”open”,
“mst” : {
“inst” : “u_master”,
“port” : “A”,
“msb” : 0,
“lsb” : 0,
}
}

## Slide 3: Master Output Signal (1/2)
u_mst
A
u_slv_0
B0
u_mst
A
u_slv_0
B0
u_slv_1
B1
# (1)
{ “type”:”connect”,
“mst” :{ “inst”:“u_mst”,
“port”: “A”,
“msb”:0,”lsb”:0},
“slv” : { “inst”:”u_slv_0”,
“port”: “B0”,
“msb”:0, “lsb”:0}
}
# (1)
...
# (2)
{ “con_type”:”inner_port”,
“inst_con”:[“u_mst”:”u_slv_1“],
“master_name”:”A”
“slave_name” :”B1”
“width” :1
}
(1) A_wire_name
(1) A_wire_name
(2) A_wire_name
(1) Master 기준으로 wire name이 생성된다.
(2)은 (1)의 wire name을 따라야 한다.
Slave_name 으로 지정된 u_slv_0 는 master_name 으로 재 정의될 수 없다.

## Slide 4: Master Output Signal (2/2)
u_mst
A
u_slv_0
B
u_slv_1
B
#(1)
. . .
# (2)
. . .
# (3)
{ “con_type”:”top_port”,
“inst_con”:[“u_mst”],
“inst_name” : “A”
“top_name” : “C”
“direction” : “output”
“width” :1
}
(3) top port 는 master_name (1) 번의 wire name을 따라야 한다.
(2) A_wire_name
(3) C=A_wire_name
(1) A_wire_name
# (1)
{ “con_type”:”top_port”,
“inst_con”:[“u_mst”],
“inst_name” : “A”
“top_name” : “C”
“direction” : “output”
“width” :1
}
Top port name : C
u_mst
A
Top port name : C
(1) C
(1) 에 대한 master_name 이 없으므로 output port를 직접 연결한다.

## Slide 5: Master Input Signal (1/2)
u_mst_0
A0
u_slv
B
u_mst_0
A0
u_slv
B
# (1)
{ “con_type”:”inner_port”,
“inst_con”:[“u_mst_0”:”u_slv“],
“master_name”:”A0”
“slave_name” :”B”
“width” :1
}
# (1)
...
# (2)
{ “con_type”:”inner_port”,
“inst_con”:[“u_mst_1”:”u_slv“],
“master_name”:”A1”
“slave_name” :”B”
“width” :1
}
(1) A0_wire_name
(1) A0_wire_name
(2) A0_wire_name
u_mst_1
A1
(1)에서 A0_wire_name 선언 되어 있으면, (2)은 A0_wire_name을 따라야 한다.
(1)에서 wire name이 선언이 안되어 있으면, (2) 는 A1_wire_name을 생성한다.
(1), (2) 중에 누가 먼저 처리되는지에 따라 wire name이 변경될 수 있다.
(1) Master 기준으로 wire name이 생성된다.

## Slide 6: Master Input Signal (2/2)
u_mst_0
A0
#(1)
{ “con_type”:”top_port”,
“inst_con”:[“u_mst_0”],
“inst_name” :”A0”
“top_name” :”C”
“direction” : “input”
“width” :1
}
#(2)
{ “con_type”:”top_port”,
“inst_con”:[“u_mst_1”],
“inst_name”:”A1”
“top_name” :”C”
“width” :1
}
#(3)
{ “con_type”:”top_port”,
“inst_con”:[“u_slv”],
“inst_name”:”B”
“top_name” :”C”
“width” :1
}
(1) C
(2) C
u_mst_1
A1
Top port name : C
u_slv
B
(3) C
(1)/(2)/(3)에 대한 master_name이 없으므로 input port C를 바로 연결한다.

## Slide 7: Concatenation
// (1)
{ “con_type”:”inner_port”,
“inst_con”:[“u_mst”:”u_slv“],
“master_name”:”o_data”
“slave_name” :”i_data”
“width” :8
“master_bit” : [7,0]
“slave_bit : [31,24]
}
// (2) open
{ “con_type”:”inner_port”,
“inst_con”:[“u_mst”],
“master_name”:”o_data”
“slave_name” :””
“width” :16
“master_bit” : [15,0]
“slave_bit : []
}
// (3) from top
{ “con_type”:”top_port”,
“inst_con”:[“u_slv”],
“master_name”:”i_data”
“slave_name” :””
“width” :16
“master_bit” : [23,8]
“slave_bit : []
}
wire [15:0] tmp;
wire [15:0] wdata;
Master u_mst (
// o_data[31:0]
.o_data({wdata[15:8], // (4)
tmp [15:0], // (2) open
wdata[ 7:0]}) // (1)
);
Slave u_slv (
// i_data[31:0]
.i_data({wdata[ 7:0], // (1)
i_test[15:0], // (3) from top
wdata[15:8]}) // (4)
);

## Slide 8: Bus Name Format
Signal | Dir | Json format
awvalid |  | “master_name” : [“”, “”, 0]
mi_awvalid |  | “master_name” : [“mi_” , “” , 0]
awvalid_mi |  | “master_name” : [“” , “_mi” , 0]
mi_awvalid_dsp |  | “master_name” : [“mi_” , “_dsp” , 0]
O_mi_awvalid_dsp |  | “master_name” : [“mi_” , “_dsp” , 1]

## Slide 9: Bus Connection
u_mst
awvalid
u_slv
awvalid
u_mst
awvalid_mi0
u_slv_0
awvalid_si0
{ “con_type”:”bus”,
“inst_con”:[“u_mst”:”u_slv_0“],
“protocol”:”axi4”
“master_name” : [“”,””,0]
“slave_name” : [“”,””,0]
}
# [“prefix_name”,”postfix”,direction]
u_mst
o_awvalid_mi0
u_slv_0
si0_awvalid
(1)
{ “con_type”:”bus”,
“inst_con”:[“u_mst”:”u_slv_0“],
“protocol”:”axi4”
“master_name” : [“”,”_mi0”,0]
“slave_name” : [“”,”_si0”,0]
}
{ “con_type”:”bus”,
“inst_con”:[“u_mst”:”u_slv_0“],
“protocol”:”axi4”
“master_name” : [“”,”_mi0”,1]
“slave_name” : [“si0_”,””,0]
}
[“prefix_name”, ”postfix_name”, direction]

## Slide 10: User Group Signal
u_mst
awvalid
u_slv
awvalid
u_mst
awvalid_mi0
u_slv_0
awvalid_si0
{ “con_type”:”bus”,
“inst_con”:[“u_mst”:”u_slv_0“],
“protocol”:”axi4”
“master_name” : [“”,””,0]
“slave_name” : [“”,””,0]
}
# [“prefix_name”,”postfix”,direction]
u_mst
o_awvalid_mi0
u_slv_0
si0_awvalid
(1)
{ “con_type”:”bus”,
“inst_con”:[“u_mst”:”u_slv_0“],
“protocol”:”axi4”
“master_name” : [“”,”_mi0”,0]
“slave_name” : [“”,”_si0”,0]
}
{ “con_type”:”bus”,
“inst_con”:[“u_mst”:”u_slv_0“],
“protocol”:”axi4”
“master_name” : [“”,”_mi0”,1]
“slave_name” : [“si0_”,””,0]
}
[“prefix_name”, ”postfix_name”, direction]

## Slide 11: PAD/Top Gen
master.info
slave.info
hier.info
con.info
Stem
Code
Generator
connection_test.v

## Slide 12
chip_top
core_top
iomux u_iomux
1’b1
core
u_core
i_nand[0]
o_nand[0]
e_nand[0]
i_cfg_d[0]
o_cfg_d[0]
e_cfg_d[0]
o_wdata
iomuxsel
iomux_sel
Analog
pad u_pad
P_NAND_0
P_ANALOG
o_nand[0]
i_nand[0]
e_nand[0]
o_cfg_d[0]
i_cfg_d[0]
e_cfg_d[0]
i_wdata
e_wdata
MUX
P_NAND_0_A
P_NAND_0_Y
P_NAND_0_E
PAD

## Slide 13: CORE_TOP GEN
CORE.port
Input i_nand_d 0
Output o_nand_d 0
Onput e_nand_d 0
Input i_cfg_d 0
Output o_cfg_d 0
Onput e_cfg_d 0
Output o_wdata
IOMUX.port
Output i_nand_d 0
Input o_nand_d 0
Input e_nand_d 0
Output o_cfg_d 0
Input i_cfg_d 0
Input e_cfg_d 0
Input i_wdata
Output P_NAND_0_A
Input P_NAND_0_Y
Output P_NAND_0_E
CORE_TOP.conn
u_core.nand_d u_iomux.nand_d $Ignore_Port
u_core.cfg_d u_iomux.cfg_d $Ignore_Port
u_core.wdata u_iomux.wdata $Ignore_Port
$top u_iomux.* $SamePort
CORE_TOP.port
Output P_NAND_0_A
Input P_NAND_0_Y
Output P_NAND_0_E

## Slide 14
IOMUX.port
Output i_nand_d 0
Input o_nand_d 0
Input e_nand_d 0
. . .
{ “modname” : “iomux”,
“ports” : [
{
“name” : “i_nand_d”,
“dir” : “output”,
“msb” : 0,
“lsb”
},
}
CORE.port
Input i_nand_d 0
Output o_nand_d 0
Onput e_nand_d 0
. . .
{ “modname” : “core”,
“ports” : [
{
“name” : “i_nand_d”,
“dir” : “Input”,
“msb” : 0,
“lsb”
},
}
CORE_TOP.port
Output P_NAND_0_A
Input P_NAND_0_Y
Output P_NAND_0_E
. . .
{ “modname” : “core_top”,
“ports” : [
{
“name” : “P_NAND_0_A”,
“dir” : “output”,
“msb” : 0,
“lsb”
},
}

## Slide 15
{ “modname” : “iomux”,
“ports” : [
{
“name” : “i_nand_d”,
“dir” : “output”,
“msb” : 0,
“lsb”
},
}
{ “modname” : “core”,
“ports” : [
{
“name” : “i_nand_d”,
“dir” : “Input”,
“msb” : 0,
“lsb”
},
}
{ “modname” : “core_top”,
“ports” : [
{
“name” : “P_NAND_0_A”,
“dir” : “output”,
“msb” : 0,
“lsb”
},
}
{
“top”: {
“modname” : “core_top”,
“ports” : [
{
“name” : “P_NAND_0_A”,
“dir” : “output”,
“msb” : 0,
“lsb”
},
“insts”: [
{ “modname” : “iomux”,
“instname : “u_iomux”,
“ports” : [
{
“name” : “i_nand_d”,
“dir” : “output”,
“msb” : 0,
“lsb”
},
},
{ “modname” : “core”,
“instname” : “u_core”,
“ports” : [
{
“name” : “i_nand_d”,
“dir” : “Input”,
“msb” : 0,
“lsb”
},
}
]
}

## Slide 16
{
“type” : “Ignore_Prefix_Dir”,
“mst” : “u_core.nand_d”,
“slv” : “u_iomux.nand_d”
}
{
“type” : “Inverse_Prefix_Dir”,
“mst” : “u_core.cfg_d”,
“slv” : “u_iomux.cfg_d”
}
{
“type” : “Same_Name”,
“mst” : “$top”,
“slv” : “u_iomux.*”
}
CORE_TOP.conn
u_core.nand_d u_iomux.nand_d $Ignore_Port
u_core.cfg_d u_iomux.cfg_d $Ignore_Port
u_core.wdata u_iomux.wdata $Ignore_Port
$top u_iomux.* $SamePort

## Slide 17: Bus Top
AXI
u_axi
M0 M1
u_axi2ahb
u_axi2apb
{
“type” : “bus”,
“mst_inst” : “u_axi”,
“mst_name” : [“”, “_m0”, “”]
“slv_inst” : “u_axi2ahb”
“slv_name” : [“”, “”, “”]
}
{
“type” : “bus”,
“mst_name” : [“”, “_m1”, “”]
“slv_inst” : “u_axi2apb”
“slv_name” : [“”, “”, “”]
}

## Slide 18: ALPDMA HPDF
ALPDMA HPDF Top
WDMA ispmain
SRAM#0
Write Arbiter
AXI Write Channel
apbif
APB 3.0 I/F
[‘_apb_’, ‘’, 1]
dec_apb
[‘_slv_’, ‘’, 1]
i_clk_pix,..
i_rstn_pix,..
i_fstart
i_valid
o_request
ADDR I/F
slv I/F
SRAM I/F
[‘bus_’, ‘’, 1]
i_clk_pix,..
i_rstn_pix,..
i_name_fstart
i_name_valid
o_name_request
slv I/F
i_addrif_valid
o_addrif_ready
o_addrif_data
i_addrif_data
PELQ I/F
i_name_valid
o_name_ready
o_bus_awvalid
i_bus_awready
o_sfifo_cen0
i_sfifo_q
i_csn
o_rdata
inst_con : [‘ispmain’ : $top]
master_name: [‘’ , ‘’, 1]
slave_name : [‘name_’, ‘’, 1]
inst_con : [‘ispmain’ : $top]
master_name: [‘i_’ , ‘’, 0]
slave_name : [‘i_name’, ‘’, 0]
inst_con : [‘ispmain’ : $top]
master_name: [‘addrif_’ , ‘’, 1]
slave_name : [‘name_’ , ‘’, 1]

## Slide 19: Alpha Automation Tool

## Slide 20
chip_top
core_top
1’b0
1’b0
iomux u_iomux
Pin0_i
Pin0_o
Pin0_e
NAME_A Pin1_i
NAME_Y Pin1_o
NAME_E Pin1_e
Pin2_i
Pin2_o
Pin2_e
1’b1
Core port
- “IO Mux” Cell 이름
기반으로 생성
- Input/output only 고려
- iomux_sel
Port 생성
“IO Mux” Cell 정리
I/O/E port 생성
“PAD” Cell 기반 생성
A/Y/E port 생성
- iomux_sel
core u_core
Pin0_i
Pin0_o
Pin0_e
Pin1_i
Pin0_o
iomux_sel
Analog
pad u_pad
NAME_A
P_NAME NAME_Y
NAME_E
P_NAME
P_ANALOG
core.port
iomux.port
core_top.info
core_top.con
chip_top.nfo
core_top.info
core.info